СОДЕРЖАНИЕ

Меры Предосторожности	5

Важные Инструкции Безопасности	5

Предостережения	5

Авторские права	6

Дисклеймер	6

Торговые марки	6

Перед Тем Как Начать	7

Основные Характеристики	7

Комплектация	8

Внешнее Описание	9

Конфигурация Передней Панели	9

VFD (Вакуумно-Флюоресцентный Дисплей)	10

Конфигурация Задней Панели	11

ИК Пульт Дистанционного Управления	13

Установка Универсального Пульта ДУ	18

Схемы Подключения	19

Подключение к ТВ Через Цифровой A/V Выход	19

Подключение к ТВ через Аналоговые A/V Выходы	20

Подключение к ТВ и Видеомагнитофону	21

Подключение Антенн	21

Подключение с Использованием Кабеля-Перемычки	21

Раздельное Подключение Антенн к Тюнерам	22

Подключение Антенных Кабелей к Тюнерам с DISEqC Переключателями	22

Гид по Функциям Ресивера	23

Выбор Канала	23

Использование Кнопок ‘Канал Вверх/ Вниз’	23

Использование Списка Каналов	23

Текущий Список Каналов (с Информацией ТВ Гида)	23

Использование Списка Последних Каналов	24

Информационное Окно	24

Режим Мозаики (Multi-Picture). (*)	24

Электронный ТВ Гид (EPG)	24

Фаворитные Списки	26

Контроль Громкости	26

Пауза	26

Субтитры	26

Звуковая Дорожка	27

Телетекст	27

Картинка в Картинке (PIP)	27

Функции Записи (PVR)	32

Запись	32

Способы записи	32

Редактирование Записи	34

Длительная Запись	34

Пауза Во Время Записи	34

Тайм-Шифт (Путешествие во Времени)	36

Востроизведение, Списки Файлов	38

Список Записей	38

MP3 Проигрыватель	38

Просмотр Фото (JPEG)	39

Метки	39

Режимы Перемотки	41

Гид по Меню Ресивера	42

Утилиты	42

Накопители	42

Таймеры Событий	42

Редактор Каналов	43

Передача данных	45

Конфигурация	46

Настройки Записи	46

Меню Блокировок	46

Установки Меню	48

Установки Времени	48

Установки Языка	49

Аудио/ Видео (A/V) Выход	50

Установки	52

Установки Антенны	52

Настройка Мотора	54

Поиск Каналов	54

Установки Сети	56

Сброс Настроек	56

Системная Информация	56

Утилиты	57

Калькулятор	57

Календарь	57

Условный Доступ (Conditional Access System)	57

Поиск и Устранение Неисправностей	58

Спецификация	61

Таблица Кодов Универсального Пульта ДУ	65

Таблица Кодов	65

Бренды ТВ	67

VCR Бренды	75

DVD Бренды	80

Структуры Меню	84

Меры Предосторожности

- Важные Инструкции Безопасности

- Обязательно прочтите эти инструкции перед использованием.

- Храните инструкции весь срок эксплуатации издели.

- Будьте внимательны ко всем предупреждениям.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте эту аппаратуру рядом с водой.

- Допускается удаление пыли только сухой салфеткой.

- Недопускается блокировка вентиляционных отверстий. Установка только в соответствии с инструкциями производителя.

- Не устанавливать рядом любые источники тепла, отопительные приборы или аппаратуру, излучающую тепло (усилители и др).

- Выполните правильно установку аппаратуры, предотвратив возможность наступить на сетевой шнур или выдернуть вилку из розетки.

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и подключения.

- Отключайте аппаратуру во время грозы, а также если она не используется длительный период.

- По вопросам сервиса обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Физической повреждение ударом или падением, а также попадание жидкостей внутрь аппаратуры может привести выходу из строя и потере гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Чтобы предотвратить пожар и угрозу электрического шока, не используйте аппаратуру под дождем и во влажных помещениях.

- Предостережения

- Эти сервисные инструкции предназначены только для квалифицированного персонала. чтобы снизить риск повреждения электрическим током, не выполняйте никаких других сервисных работ, не описанных в руководстве пользователя, если не имеете должной квалификации.

- Аппаратура не защищена от попадания капель или брызг, поэтому запрещается любые объекты с жидкостями устанавливать рядом или на оборудование.

- Используйте сетевую вилку для полного отключения устройства.

|  | Чтобы не допустить поражения электрическим током, не снимайте крышку ресивера. По любым вопросам сервиса обращайтесь только к квалифицированным специалистам. |
| --- | --- |
|  | Этот символ сообщает о опасности поражения электрическим током высокого напряжения, который может вызвать шок. |  | Этот символ сообщает о необходимости изучения соответствующей литературы перед осуществлением сервисных или ремонтных работ с оборудованием. |

- Авторские права

Это руководство пользователя защищено законом о авторских правах.

Копирование и размножение руководства частично или полностью без письменного разрешения владельцев торговой марки OPENBOX® запрещено.

- Дисклеймер

Производитель и дистрибьютеры не несут ответственности за любые виды ущерба, вызванные использованием информации из этого руководства пользователя.

Руководство и его содержимое основано на текущих данных, но для улучшения функциональности и технических показателей оборудования, производитель постоянно ведет работы по модернизации аппаратуры.

Спецификация и другие параметры могут быть изменены без дополнительного уведомления.

- Торговые марки

HDMI, логотипы HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC

Dolby является торговой маркой Dolby Laboratories

Dolby и символ ‘двойное-D’  являются торговыми марками Dolby Laboratories

Перед Тем Как Начать

- Основные Характеристики

- Двухтюнерной HDTV ресивер с функциями записи ( H.264/ MPEG4 HD )

- Поддержка MPEG4 /MPEG2 - HD/SD, DVB-S2 /DVB-S

- Гибкость и стабильность встроенной ОС Linux

- Тайм-Шифт, Запись и Воспроизведение с внешних накопителей (SATA и USB 2.0)

- Одновременная запись двух каналов и просмотр двух каналов (в режиме PIP)

- Полный ТВ Гид и поддержка записи по событиям

- Два USB 2.0 Host порта (MP3-проигрыватель & JPEG-просмотрщик)

- Поддержка воспроизведенеия файлов Xvid и DivX

- Внешний SATA порт для накопителей (необходим блок питания для внешнего жесткого диска)

- Сетевой порт Ethernet

- Продвинутый Слепой Поиск для SD and HDTV, а также Поиск по Нескольким Спутникам

- Превосходный буквенно-цифровой дисплей (12 символов)

- Универсальный пульт ДУ премиум класса

- Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS

- Полноцветное меню с полным разрешением

- Поддержка фаворитных списков

- Мощный редактор каналов: Фавориты, Блокировка, Пропуск, Перемещение и Удаление

- Сортировка списка по Алфавиту, Транспондерам и системе Условного Доступа

- Удобное меню пользователя на различных языках

- Поддержка Телетекста / Субтитров

- Память до 10,000 каналов

- Режимы PIP (Картинка в картинке) и Multi-picture (Мозаика)*

- Родительская блокировка/ Системная блокировка / Блокировка устанвщика

- HDMI Видео и Аудио выход (576i, 576p, 720p, 1080i)

- Поддержка Y/Pb/Pr(компонентного) выхода в режиме HD

- CVBS (композит) Видео и RCA Аудио выходы

- CVBS, RGB, Y/C Видео и Аудио выходы через TV SCRAT

- Оптический выход цифрового звука(SPDIF)

- MPEG-II Digital и DVB совместим

- Обновление ПО и работа со списками каналов через USB и RS-232C порты

- 1 слот для Смарт-Карт и 2 CI слота

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Эта функция (Multi-picture) будет реализована позже и добавлена обновлением программного обеспечения. 	(Дополнительная информация в сети Интернет на  сайте www.openbox.ua)

- Комплектация

ПРИМЕЧАНИЕ : Если какие-либо из аксессуаров отсутствуют в поставляемой комплектации, обратитесь к продавцу.

Внешнее Описание

- Конфигурация Передней Панели

- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ : Включает ресивер или переводит его в спящий режим.

- Приемник ИК сигналов : Принимает сигналы от пульта ДУ.

- Кнопка МЕНЮ : Используется для вызова меню или перехода в предыдущее меню.

- Кнопка OK : Выводит список каналов в режиме просмотра, также используется для подтверждения выбора пункта меню или в диалогах.

- CH Up/Down кнопки : Используются для переключения каналов в обычном режиме или перемещения по меню.

- Vol Up/Down кнопки : Используются для изменения уровня громкости в обычном режиме или перемещения по меню.

- VFD Дисплей : Содержит 12 буквенно-цифровых разрядов и различные иконки. Отображает текущее состояние ресивера: название принимаемого канала, сервисную информацию и др.

- USB(передняя) : Используется для подключения внешних USB накопителей (флеш и диски).

- СЛОТ СМАРТ-КАРТЫ : Предназначен для установки карт условного доступа.

- CI-СЛОТЫ : Для приема платных каналов необходима установка CAM-модулей (как правило с смарт-Картами).

- VFD (Вакуумно-Флюоресцентный Дисплей)

- RCU : Индикатор команд пульта ДУ (загорается при нажатии кнопок пульта ДУ)

- Radio : Отображает режим приема радиостанций ресивером.

- TV : Отображает режим приема ТВ каналов.

- SAT : Режим приема данных со спутника.

- TER(опционально) : Режим приема данных эфирного сигнала (DVB-T).

- FILE : Информирует о открытии списка файлов с SATA диска или USB накопителя.

- REC : Режим записи программ.

- PLAY Mode : Воспроизведение файлов с SATA диска или USB накопителя

- TIME SHIFT : Отображает активность режима Тайм-Шифт.

- Information : Название принимаемого канала и другая информация.

- TIMER : Загорается при активации таймера.

- HD : Прием сервиса с HDTV качеством.

- USB : Отображает подключение и работу USB накопителя.

- LOCK : Заблокированый канал (родительский контроль).

- Dolby : Прием звука в формате Dolby.

- Tu1 : Используется Тюнер 1.

- Tu2 : Используется Тюнер 2.

- MP3 : Воспроизведение музыки MP3.

- Repetition(*) : Активируется при неоднократных записях.

- Resolution : Разрешение видеосигнала на выходе.

NOTE : (*) Этот символ (Repetition) будет задействован позже, в новых версиях программного обеспечения ресивера. (Дополнительная информация в сети Интернет на  сайте www.openbox.ua)

- Конфигурация Задней Панели

- LNB IN_1

- Вход первого спутникового тюнера для подключения LNB.

- LNB OUT_1

- Выход первого спутникового тюнера для подключения перемычки.

- LNB IN_2 :

- Вход второго спутникового тюнера для подключения LNB или перемычки.

- LNB OUT_2 :

- Выход второго спутникового тюнера.

- SPDIF : Цифровой оптический выход звука для подключения к другой аппаратуре.

- VIDEO : Композитный выход видеосигнала типа RCA.

- AUDIO L/R : Аналоговый стерео выход звука L/R типа RCA.

- Component : Компонентный ( YPbPr) видеовыход типа RCA.

- VCR SCART : Коннектор SCART для подключения видеомагнитофона или DVD.

- TV SCART : Коннектор SCART для подключения к ТВ.

- USB : Порт USB 2.0 Host для подключения различных накопителей и дисков.

- HDMI : Цифровой выход звука и изображения для получения максимального качества.

- Ethernet : Сетевой порт Ethernet.

- RS-232C : Последовательный порт для обновления ПО и передачи данных.

- e-SATA : Порт для подключения внешних SATA дисков.

- A/C Switch : Сетевой тумблер.

- ИК Пульт Дистанционного Управления

  - POWER : Включение и перевод в спящий режим ресивера.

  - MUTE : Быстрое отключение и включение звука.

  - Универсальные Кнопки

    - Universal TV : Перевод пульта в режим управления телевизором.

    - STB : Перевод пульта в режим управления ресивером.

    - Universal DVD : Перевод пульта в режим управления DVD-проигрывателем.

  - РЕЖИМЫ

    - V.Format : Выбор типа телевизора(PAL/NTSC)

    - Sleep : Активация таймера выключения.

    - TV/RADIO : Переключение между режимами ТВ и Радио.

    - Resolution : Выбор разрешения выходного видеосигнала. Каждое нажатие кнопки Resolution переключает по кругу следующие режимы: 576i > 576p > 720p > 1080i

  - Управление Воспроизведением

    - Rewind : Перемотка назад. Каждое нажатие кнопки ускоряте перемотку назад.

    - Fast Forward : Перемотка вперед. Каждое нажатие кнопки ускоряте перемотку вперед.

    - Previous File : Переход на предыдущий файл MP3 в режиме воспроизведения музыки. Также кнопка используется для прыжка в начало записи при воспроизведении или Тайм-Шифт.

    - Next File : Переход на следующий файл. Также позволяет перепрыгнуть в конец записи при воспроизведении.

    - Play / Time shift : Вызов шкалы времени при ее отсутствии на экране, а также начало воспроизведения с нормальной скоростью (1х) после режимов перемотки.

    - Recording : Начать запись текущей передачи.

    - Repetition (*): Эта кнопка предназначена для многократного воспроизведения записей.

    - STOP : Для остановки режима Тайм-Шифт, воспроизведения или записи.

    - Pause : Пауза при просмотре, повторное нажатие продолжает воспроизведение.

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Функция этой кнопки (Repetition) будет реализована позже и добавлена обновлением программного обеспечения. (Дополнительная информация в сети Интернет на  сайте www.openbox.ua)

  - Цветные Кнопки

    - КРАСНАЯ : Специальные функции в меню. Переключение режимов сортировки списка каналов, переключение на предыдущий день в ТВ Гиде, создание/удаление текущей метки на записи.

    - ЗЕЛЕНАЯ : Специальные функции в меню. Вызов фаворитных списков в режиме списка каналов, переход на позицию следующей метки на записи.

    - ЖЕЛТАЯ : Специальные функции в меню. Поиск каналов по названию в режиме списка каналов, переключение звуковой дорожки и режима звука в обычном режиме.

    - СИНЯЯ : Специальные функции в меню. Вызов опций списка каналов, а также запуск режима   отображения Multi-Picture* (Мозаика)

  - Information : Отображает информацию о текущей передаче. Повторное нажатие вызывает окно с детальной информацией. Третье нажатие убирает с экрана эти данные.

  - Recall : Список последних просмотренных каналов.

  - КУРСОРНЫЕ Кнопки

    - Вверх/ Вниз : Перемещение по меню и вызов списка каналов с данными ТВ Гида.

    - Влево/ Вправо : Перемещение по меню и перемотка прыжками по шкале времени.

  - OK или Service List : Вызов списка каналов в обычном режиме или подтверждение в меню.

  - Menu : Вызов основного меню или возврат в предыдущее меню.

  - EXIT : Выход из меню или выскакивающих окон.

  - Page Вверх/ Вниз : Переход на предыдущую или следующую страницу если доступно более одной страницы. Эта кнопка также изменяет дополнительное окно в режиме PIP.

  - Favorite : Вызов списка спутников и фаворитных групп.

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Эта функция (Multi-Picture) будет реализована позже и добавлена обновлением программного обеспечения. (Дополнительная информация в сети Интернет на  сайте www.openbox.ua).

  - Громкость Вверх/ Вниз : Изменение уровня громкости.

  - Канал Вверх/ Вниз: Переключение каналов.

  - EPG(Electronic Program Guide) : Отображение данных ТВ Гида.

  - Play List : Вызов списка файлов на SATA диске или USB накопителе. Повторное нажатие отображает список накопителей (устройств).

  - PIP Кнопка

    - PIP(Picture in Picture) : Включение режима Картинка в Картинке.

    - PIP Swap : Переключение между основным изображением PIP и дополнительным.

    - PIP(Picture in Picture) Service List : Список каналов для дополнительного окна PIP.

  - Numeric : Цифровые кнопки для непосредственного ввода данных.

  - Subtitle : Отображение субтитров.

  - Teletext : Отображение цифрового телетекста.

- Установка Универсального Пульта ДУ

ПРИМЕЧАНИЕ : Если более 10 секунд не нажимаются никакие кнопки, то режим установки автоматически отменяется.

- Непосредственный Ввод Кодов

Шаг 1 : Включите само УСТРОЙСТВО, которое необходимо установить (TV / DVD / VCR)

Шаг 2 : Нажать кнопки УСТРОЙСТВА и OK на пульте ДУ одновременно около 2 секунд.

              - универсальная кнопка УСТРОЙСТВА должна мигнуть два раза.

Шаг 3 : Ввести 3 цифры кода. (смотрите в разделе ‘Таблица Кодов Универсального Пульта ДУ’)

              - кнопка УСТРОЙСТВА должна мигнуть дважды, а УСТРОЙСТВО выключиться.

              - если введен неверный код, то кнопка УСТРОЙСТВА мигнет один раз

Шаг 4 : если УСТРОЙСТВО выключилось, нажмите кнопку OK.

              - универсальная кнопка УСТРОЙСТВА мигнет два раза.

- Автоматический Поиск Кодов

Шаг 1 : Включите само УСТРОЙСТВО, которое необходимо установить (TV / DVD / VCR)

Шаг 2 : Нажать кнопки УСТРОЙСТВА и OK на пульте ДУ одновременно около 2 секунд.

              - универсальная кнопка УСТРОЙСТВА должна мигнуть два раза.

Шаг 3 : Нажимать Вверх или Вниз до тех пор, пока УСТРОЙСТВО не выключится.

Шаг 4 : Если УСТРОЙСТВО выключилось, нажмите OK.

              - универсальная кнопка УСТРОЙСТВА мигнет два раза.

- Проверка Номера Текущего Кода

Шаг 1 : Нажать кнопки УСТРОЙСТВА и OK на пульте ДУ одновременно около 2 секунд.

              - универсальная кнопка УСТРОЙСТВА должна мигнуть два раза.

Шаг 2 : нажать INFO около 3 секунд.

              - универсальная кнопка УСТРОЙСТВА будет мигать в соответствии с текущим кодом.

( В случае цифры '0'кода, будет 10 миганий.)

Схемы Подключения

- Подключение к ТВ Через Цифровой A/V Выход

- Подключите сигнал со спутниковых антенн (антенны) к входам LNB IN.

- Подключите кабель HDMI к выходу HDMI ресивера и соответствующему входу ТВ.

- Соедините SPDIF выход оптическим кабелем с аудио- аппаратурой (Digital Audio)

ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от того, какое аудио/видео оборудование имеется, существуют различные пути подключения ресивера. Чтобы выбрать оптимальное подключение, обратитесь к руководству пользователя оборудования. Для получения  максимального качестве при воспроизведении HDTV программ, рекомендуется подключение HD Ready или Full HD экрана через HDMI кабель. Интерфейс HDMI поддерживает передачу цифрового видеосигнала и многоканального звука без потерь качества.

- Подключение к ТВ через Аналоговые A/V Выходы

- Подключите сигнал со спутниковых антенн (антенны) ко входам LNB IN.

- Соедините выход TV SCART кабелем с входом SCART телевизора.

- Соедините выход VCR SCART с входом SCART видеомагнитофона.

- Соедините компонентный выход с соответствующим входом ТВ.

- Соедините RCA (Тюльпан) выходы видео и звука со входами ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Компонентное подключение (YPbPr) рекомендовано для цифровых ТВ.

Подключение через SCART рекомендовано для аналоговых ТВ и видеомагнитофонов.

Композитное подключение (RCA кабель) рекомендовано для аналоговых ТВ.

Просмотр программ в HDTV качестве невозможен при подключении через SCART или композитный видеовыход.

- Подключение к ТВ и Видеомагнитофону

- Подключите сигнал со спутниковых антенн (антенны) ко входам LNB IN.

- Соедините выход TV SCART кабелем с входом SCART телевизора.

- Соедините выход VCR SCART с входом SCART видеомагнитофона.

- Подключение Антенн

  - Подключение с Использованием Кабеля-Перемычки

  - Раздельное Подключение Антенн к Тюнерам

  - Подключение Антенных Кабелей к Тюнерам с DISEqC Переключателями

Гид по Функциям Ресивера

- Выбор Канала

Чтобы выбрать желаемый канал, обратитесь к инструкциям ниже.

  - Использование Кнопок ‘Канал Вверх/ Вниз’

Вы можете переключать каналы нажатием кнопок ’Канал Вверх/ Вниз’. Каждое нажатие этих кнопок переключает на следующий/ предыдущий канал соответственно. Переключайте каналы с помощью этих кнопок, пока не будет найдена интересующая программа.

  - Использование Списка Каналов

Чтобы выбрать желаемый канал в списке, сначала необходимо вызвать список каналов нажатием кнопки OK.

Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки для выбора желаемого канала и нажмите OK.

В маленьком окошке справа вверху экрана можно увидеть, что канал изменился.

Чтобы просматривать канал на полном экране, нажмите OK еще один раз.

Чтобы вернуться на предыдущий канал, нажмите кнопку EXIT.

В режиме списка каналов также доступны дополнительные функции с помощью ЦВЕТНЫХ кнопок.

Нажмите Красную кнопку для изменения сортировки каналов по Алфавиту, Транспондерам(TP), Группам, Спутникам и Системе УД.

С помощью ЗЕЛЕНОЙ кнопки можно быстро добавить каналы в фаворитные группы.

С помощью ЖЕЛТОЙ кнопки вызывается виртуальная клавиатура для поиска нужного канала.

Нажатие СИНЕЙ кнопки вызывает опции списка каналов.

  - Текущий Список Каналов (с Информацией ТВ Гида)

- Нажатие ЦИФРОВЫХ или КУРСОРНЫХ кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выводит текущий список каналов.

- Выберите интересующий канал с помощью КУРСОРНЫХ кнопок и нажмите OK для просмотра.

- Также можно просто непосредственно задать номер канала с помощью ЦИФРОВЫХ кнопок.

  - Использование Списка Последних Каналов

- Чтобы вернуться на предыдущий просматриваемый канал, кратко нажмите кнопку RECALL.

- Для вызова списка последних каналов необходимо нажать и удержать некоторое время удерживать кнопку RECALL.

- Чтобы выбрать интересующий канал из Списка Последних Каналов, используйте КУРСОРНЫЕ кнопки и затем нажмите OK.

- Для выхода из Списка Последних Каналов используйте кнопку EXIT.

- Информационное Окно

Если Вы хотите просмотреть информацию о текущей программе, нажмите кнопку INFO и информационная панель будет отображена в нижней части экрана.

Эта информационная панель автоматически появляется при переключении каналов.  В панели отображается такая полезная информация как номер и название канала, признак кодировки, телетекста, субтитров, звука формата Dolby Digital, длительность текущей передачи и пр.

Повторное нажатие INFO вызывает детальную информацию о событии включая данные ТВ Гида.

- Режим Мозаики (Multi-Picture). (*)

Нажатие СИНЕЙ  кнопки активирует режим Мозаики, а с помощью красной кнопки можно изменять количество выводимых окон 9 или 12.

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Эта функция (Multi-Picture) будет реализована позже и добавлена обновлением программного обеспечения. (Дополнительная информация в сети Интернет на  сайте www.openbox.ua).

- Электронный ТВ Гид (EPG)

Электронный ТВ Гид (EPG) чрезвычайно удобен при работе с ресивером. Он дает такую полезную информацию о канале как названия программ со временем начала и конца вещания, а также детальную информацию о программах.

Доступность и размер этих данных могут быть различны в зависимости от пакета вещания и индивидуальных сервисов.

- Нажмите кнопку EPG для отображения данных ТВ Гида на экране.

- Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки для переключения каналов или перемещения по программам.

- Нажмите кнопку EPG один раз для вывода данных ТВ Гида со списком каналов или нажмите дважды для просмотра детальных данных по одному каналу. Последующее нажатие этой кнопки переключит режим отображения обратно.

- ЗЕЛЕНАЯ кнопка выводит наддые на следующий день, а КРАСНАЯ - на предыдущий.

- Выберите интересующую программу с помощью КУРСОРНЫХ кнопок и установите таймер нажатием кнопки OK.

- Есть возможность создавать таймеры записей из меню ТВ Гида.

      - Нажмите кнопку RECORD для создания таймера. Проверить этот таймер можно в меню Утилиты >>Таймеры Событий.

      - Для отмены таймера, нажмите кнопку OK на требуемом событии.

      - Чтобы изменить данные таймера, нажмите кнопку RECORD на требуемом событии.

- Фаворитные Списки

Нажмите кнопку FAV (Favorite) для вывода фаворитных групп и списка спутников. Для перемещения по списку используйте КУРСОРНЫЕ кнопки, чтобы выбрать интересующую группу, нажмите OK.

- Контроль Громкости

- Для изменения громкости используйте кнопки VOL UP/ DOWN.

- Шкала громкости звука появится в верхней части экрана на 4 секунды.

- При необходимости нажмите кнопку MUTE для быстрого выключения/включения звука.

ПРИМЕЧАНИЕ : Функция выключения звука сохраняет режим при переключении каналов.

- Пауза

Кнопка PAUSE используется для остановки видео, повтроное нажатие продолжает просмотр.

- Субтитры

Есть возможность выбора языка Субтитров если программа передается с этими данными.

- Нажмите кнопку SUBTITLE на пульте ДУ.

- Выберите предпочитаемый язык и нажмите OK.

- Субтитры будут выводиться на заданном языке внизу экрана.

- Для отключения субтитров, выберите ‘Выкл’  из списка языков субтитров.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если программа вещается без информации субтиров, то кнопка SUBTITLE недоступна.

- Звуковая Дорожка

Есть возможность выбора языка звуковой дорожки нажатием кнопки AUDIO. Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки для выбора необходимой дорожки и затем нажмите кнопку OK.

- Телетекст

Когда появляется картинка TELETEXT в инфопанели, нажмите кнопку TELETEXT для вывода информации телетекста.

- Картинка в Картинке (PIP)

- Нажатие кнопки PIP вызывает появление окна дополнительного канала на экране.

- Повторное нажатие кнопки PIP изменит размеры окна основного и дополнительного каналов так что они будут одинаковыми. Окно основного канала располагается слева, дополнительного - справа. Следующее нажатие кнопки PIP ибирает с экрана окно дополнительного канала.

- В режиме Картинка в Картинке можно поменять местами каналы нажатием кнопки PIP SWAP.

- С помощью кнопок If you press PAGE Вверх/Вниз можно изменить расположение окна дополнительного канала.

- Нажатие кнопки PIP SERVICE LIST выводит список каналов для окна дополнительного канала.

ПРИМЕЧАНИЕ : Доступность каналов в окне дополнительного канала ограничена способом подключения антенн к ресиверу и текущими записями.

Функции Записи (PVR)

- Запись

Для выбора накопителя, на который будет производиться запись проследуйте в меню :

Menu > Конфигурация > Настройки Записи > Устройство Записи.

По умолчанию выбрано ‘Встроенный Диск (SATA)’.

  - Способы записи

Доступны 3 способа записи ресивером.

(Непосредственная Запись / Запись по Времени / Запись по Событиям).

- Непосредственная Запись :

- В любое время можно нажать кнопку RECORD чтобы начать запись.

- Запись по Времени :

      - В меню ‘Таймеры Событий’ можно создать новый таймер с заданным временем активации и каналом.

      - (Menu > Утилиты > Таймеры Событий)

      - С помощью ЗЕЛЕНОЙ кнопки вызывается окно создания нового таймера.

      - В этом окне можно выбрать дату/время начала, длительность таймера, канал, режим, тип (запись или воспроизведение), Тюнер (авто/1/2). Затем нажмите кнопку Да чтобы сохранить новый таймер.

- Запись по Событиям :

- В меню ТВ Гида можно выбрать требуемое событие (программу) для записи.

      - Во время просмотра, нажмите кнопку EPG чтобы открыть меню ТВ Гида.

      - Выберите интересующее событие (программу) и нажмите OK.  На событии появится СИНЯЯ Иконка. Это означает, что установлен таймер воспроизведения, т.е. Вы хотите лишь просмотреть эту программу.

      - Нажатие кнопки OK еще один раз создась КРАСНУЮ Иконку. Это означает, что Вы хотите записать данную программу в установленное время.

      - При создании таймеров событий в меню ТВ Гида, они автоматически переносятся в Menu > Утилиты > Таймеры Событий.

  - Редактирование Записи

Нажмите кнопку REC во время записи чтобы получить доступ к настройкам.

- Пауза Записи : Выберите Пауза Записи и нажмите OK чтобы приостановить текущую запись.

- Длительность : Изменяет длительность записи. Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки Влево/Вправо чтобы изменить длительность.

- Точка Остановки :

- Задает время остановки записи.

      - Конец Текущего События : Запись будет остановлена в конце текущего события (программы)

      - Конец След События : Запись будет остановлена в конце следующего события (программы).

      - Недоступно : данные ТВ Гида недоступны.

- Слот Записи : При одновременной записи двух каналов, есть возможность задать Основной или Вторичный слот с помощью КУРСОРНЫХ кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО. Затем нажмите OK.

  - Длительная Запись

Во время длительной записи (более нескольких часов), создаются дополнительные файлы размером 4Гб(Гигабайт).

(Например: aaa.ts, aaa.ts1, aaa.ts2… и т.д.).

Помните, что нельзя удалять эти дублирующиеся файлы, иначе нарушится целостность записи.

  - Пауза Во Время Записи

- При нажатии кнопки PAUSE во время записи, останавливается только изображение на экране, но сама запись продолжается

- Нажатие кнопки PAUSE еще раз продолжает просмотр программы.

- Во время записи можно нажать кнопку PLAY/TIMESHIFT для вывода шкалы времени.

- При выведенной шкале времени на экран, можно легко перемещаться по ней вперед и назад с помощью КУРСОРНЫХ кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО.

- Нажатие кнопки STOP возвращает вросмотр в режим ЭФИР, а кнопка PREV FILE переводит просмотр с начала записи.

- Нажатие кнопки STOP во время записи двух каналов выводит окно статуса.

- Если выбрать одну из двух записец и нажать OK, выбранная запись будт остановлена.

- Если нажать STOP во время записи одного канала, то она будет остановлена.

ПРИМЕЧАНИЕ : Двойная Запись

Ресивер может записывать до двух разных каналов одновременно. Тайм-Шифт также является записью. Таким образом, во время записи двух разных каналов, Тайм-Шифт доступен только лишь на одном из них, остальные можно просматривать только в режиме ЭФИР.

- Тайм-Шифт (Путешествие во Времени)

Есть возможность выбора накопителя для временных файлов буфера Тайм-Шифт:

Menu > Конфигурация > Настройки Записи > Устройство Тайм-Шифт.

По умолчанию выбрано ‘Встроенный Диск(SATA)’

- Если нажать кнопку PAUSE во время активного режима Тайм-Шифт, то изображение остановится, а запись во временные файлы на накопителе продолжится.

- Нажатие кнопки PAUSE еще один раз продолжит просмотр.

- В режиме просмотра, нажатие кнопки PLAY/TIMESHIFT вызывает шкалу времени на экран.

- При выведенной шкале времени на экран, можно легко перемещаться по ней вперед и назад с помощью КУРСОРНЫХ кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО.

- Если нажать кнопку STOP во время активной функции Тайм-Шифт, то просмотр будет переведен в режим ЭФИР.  Нажатие кнопки PREV FILE переведет просмотр в самое начало активации буфера Тайм-Шифт (как правило переключение на канал).

- Востроизведение, Списки Файлов

В списке файлов можно выбрать желаемый мультимедия файл для воспроизведения. КУРСОРНЫМИ кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО выбираются списки: Записи, Фильмы(DivX), Музыка(MP3), Фото(JPEG).

  - Список Записей

- Выбор Устройства : Нажмите кнопку PLAYLIST второй раз  и появится диалог выбора устройства (накопителя), к файлам которого необходимо получить доступ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Окно “Выбора Устройства” выводит только подключенные в настоящий момент к ресиверу накопители.

- СОРТИРОВКА : Нажатие ЖЕЛТОЙ кнопки переключает режимы сортировки: по Времени / по Имени / по Размеру.

- Файловые Операции : Нажатие СИНЕЙ кнопки выводит список доступных операций с файлами: Удаление, Перемещение, Переименование, Создание Каталога. Есть возможность выбора одновременно нескольких файлов для выполнения файловых операций.

  - MP3 Проигрыватель

- С помощью КУРСОРНЫх кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите список ‘Музыка (MP3)’.

- Если нажать кнопку RECALL, то список песен при воспроизведении будет перемешан.

- Также доступны режимы сортировки и файловые операции с музыкой в MP3.

  - Просмотр Фото (JPEG)

- С помощью КУРСОРНЫх кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите список ‘Фото (JPEG)’.

- Для начала слайд-шоу достаточно нажать КРАСНУЮ кнопку или кнопку OK.

- После нажатия ЗЕЛЕНОЙ кнопки можно настроить опции просмотра: Время Слайда, Повторение и др.

- Также доступны режимы сортировки и файловые операции.

- Метки

- При выведенной шкале времени есть возможность перемещаться на желаемый момент записи и сохранить на нем метку нажатием КРАСНОЙ кнопки.   Также сохранить метку на записи можно даже в обычном режиме просмотра, всего лишь нажав КРАСНУЮ кнопку.

- При выведенной шкале времени или без нее есть возможность осуществлять прыжки по сохраненным меткам нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки.

- Если есть необходимость удалить какую-либо из меток, то необходимо перейти на позицию метки нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки и затем нажать КРАСНУЮ кнопку.

- Режимы Перемотки

- Есть возможность изменять скорость просмотра нажатием кнопки FF(Перемотка Вперед). Последовательное нажатие изменяет скорость в пределах: x2, x3, x4, x5. Последующее нажатие вернет скорость воспроизведения к нормальному режиму (x1).

- Также есть возможность изменять скорость перемотки назад с помощью кнопки REWIND. Последовательное нажатие изменяет скорость в пределах: x2, x3, x4, x5.  Последующее нажатие вернет скорость воспроизведения к нормальному режиму.

- Кроме этого, в любой момент режимов перемотки есть возможность нажать кнопку PAUSE для остановки изображения. Последующее нажатие этой кнопки продолжит воспроизведение.

Гид по Меню Ресивера

Для вызова меню ресивера нажмите кнопку MENU в любое время. Есть возможность выбора подменю с помощью КУРСОРНЫХ кнопок.

Выбранное подменю подсвечено другим цветом и для перехода требуется нажать кнопку OK. Если требуется вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку MENU. Для полного вызода из меню ресивера достаточно нажать кнопку EXIT.

- Утилиты

  - Накопители

Этот раздел имеет все необходимое для доступа и управления подключенными накопителями.

- Текущее Устройство : Выберите требуемое устройство с помощью КУРСОРНЫХ bкнопок и OK.

- Статус : Доступна следующая информация: ‘Смонтировано’, ‘Недоступно’

- Файловая Система : Отображает файловую систему выбранного устройства. Здесь необходимо выбрать желаемую файловую систему перед форматированием.

ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы прочитать файлы с накопителя под WINDOWS, выбирайте FAT32

- Всего : Отображает общий размер устройства.

- Свободно : Отображает свободный размер на накопителе.

- Форматировать : Нажатие кнопки OK начинает процесс форматирования.

- Список Воспроизведения : Нажатие OK открывает списки файлов на накопителе.

  - Таймеры Событий

В этом разделе есть возможность добавить новый таймер или изменить существующий.

- Чтобы добавить новый таймер : Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Появится окно редактирования таймера. Здесь есть возможность задать дату и время начала таймера, длительность, канал. Такж есть возможность выбрать один из режимов таймера: 'Один Раз', 'Ежедневно', 'Еженедельно'. Также можно задать тип таймера: ‘Запись’ или 'Воспроизведение'.

      - если выбрано 'Запись', то в заданное время начнется запись.

      - если выбрано 'Воспроизведение', то в заданное время включится требуемый канал.

- Чтобы изменить существующий таймер : Выберите требуемый таймер и нажмите кнопку OK.

- Чтобы удалить существующий таймер : Выберите требуемый таймер и нажмите КРАСНУЮ кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если Вы создали один или более таймеров в меню ТВ Гида, то они появятся в разделе ‘Таймеры Событий’ автоматически.

  - Редактор Каналов

Для выбора режима редактирования используйте ЖЕЛТУЮ кнопку пульта ДУ.

- Блокировать Каналы : В левой части экрана будет отображен список доступных каналов, а в правой список заблокированных каналов. С помощью AКУРСОРНЫХ кнопок и кнопки OK можно выбирать требуемые каналы и перемещать их между панелями.

- Переместить Каналы : В левой части экрана будет отображен список доступных каналов, а в правой части  расположен список каналов, необходимых переместить. С помощью КУРСОРНЫХ кнопок и кнопки OK можно выбирать требуемые каналы и перемещать их между панелями. После этого, нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки выбранные каналы переместятся в требуемое место левого списка.

- Удалить Каналы : В левой части экрана будет отображен список доступных каналов, а в правой части  расположен список каналов, необходимых удалить. С помощью КУРСОРНЫХ кнопок и кнопки OK можно выбирать требуемые каналы и перемещать их между панелями. После этого, нажатием ЗЕЛЕНОЙ кнопки выбранные каналы будут удалены.

- Скрыть Каналы : В левой части экрана будет отображен список доступных каналов, а в правой части  расположен список каналов, необходимых скрыть. С помощью КУРСОРНЫХ кнопок и кнопки OK можно выбирать требуемые каналы и перемещать их между панелями.

- Фаворитные Списки : Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки и OK для выбора желаемой фаворитной группы (списка фаворитов). После выбора фаворитной группы, в левой части экрана будет список со всеми доступными каналами, а в правой части будут каналы, относящиеся к выбранной фаворитной группе.  С помощью КУРСОРНЫХ кнопок и кнопки OK можно переносить требуемые каналы в фаворитную группу или удалять из нее.

- Редактор Каналов : В левой части экрана будет отображен список доступных каналов. Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ и OK для выбора канала, который необходимо отредактировать. После этого на экране появится виртуальная клавиатура, по которой можно перемещаться с помощью КУРСОРНЫХ кнопок, а выбирать символы или действия нажатием кнопки OK.

  - Передача данных

Для передачи данных по умолчанию используется USB Host порт на передней панели. Но в случае, если никакое утройство (накопитель) не подключены к передней панели, тогда для передачи данных будет использоваться USB Host порт задней панели с подключенным к нему устройством (накопителем).

ПРИМЕЧАНИЕ : В случае, если никакое USB устройство не подключено к обоим USB Host портам ресивера (Передний и Задний), то меню передачи данных не будет активировано.

- Передать Все Системные Данные на USB : Если есть необходимость сохранить на USB накопителе системные настройки и список каналов, то используйте эту опцию. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить текущие данные на накопитель.

- Передать Список Каналов на USB : Если есть необходимость сохранить на USB накопитель только список список каналов, то используйте эту опцию. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить текущие данные на накопитель.

- Загрузка Данныз с USB Накопителя : Это меню позволит загрузить в ресивер с USB накопителя сохраненные ранее данные. Нажмите кнопку OK, чтобы загрузить данные.

- Конфигурация

  - Настройки Записи

- Сообщение Остановки Записи :

      - 'Вкл' : Если во время записи нажать кнопку STOP, то появится окно с подтверждением остановки записи.

      - 'Выкл' : Если во время записи нажать кнопку STOP, то запись будет остановлена сразу, без подтверждения.

- Отступ для Записей :

- Есть возможность задавать время отсутпа для записей по таймерам ТВ Гида. (1 Мин/2 Мин/3 Мин/4 Мин/5 Мин/10 Мин/15 Мин/Выкл )

- Если задать время отступа с помощью КУРСОРНЫХ кнопок и OK, то время отсупа будет добавлено в начало и конец создаваемых таймеров по данным ТВ Гида.

- Эта функция актуальна только для таймеров, создаваемых через меню ТВ Гида. При создании таймеров в меню ‘Таймеры Событий’, время отступа не добавляется.

- Буфер Тайм-Шифт :

- Можно задать размер буфера. (30 Мин/60 Мин/90 Мин/120 Мин)

- Функция Тайм-Шифт активируется автоматически и работает до установленного лимита при условии доступности свободного места на накопителе.

- Если установить опцию ‘Выкл’, то функция Тайм-Шифт не активируется.

- Устройство Тайм-Шифт :

- Здесь можно выбрать устройство (накопитель) для данных Тайм-Шифт:  Встроенный Диск (SATA) / USB1(Передняя) / USB2(Задняя).

- Устройство Записи :

- Здесь можно выбрать устройство (накопитель) для записи программ:  Встроенный Диск (SATA) / USB1(Передняя) / USB2(Задняя).

  - Меню Блокировок

Доступ пользователя к каналам и программам контролируется  секретным кодом, состоящим из 4 цифр. Во время входа в меню блокировок выскакиевает окно с запросом ввести пароль. (при необходимости он может быть изменен.)

ПРИМЕЧАНИЕ : Пароль по умолчанию ‘0000’

- Возрастной Уровень : Задает цензорную классификацию по возрастному уровню. Возрастной уровень основан на числах, непосредственно соответствующих возрасту.

- Изменить Пароль : Чтобы изменить пароль, введите новый пароль цифровыми кнопками и для подтверждения повторите.

- Система : Устанавливает право доступа к ресиверу в целом.

- Установки : Устанавливает право доступа к установкам.

- Конфигурация : Устанавливает право доступа к меню конфигурации.

- Редактор Каналов : Устанавливает право доступа к редактору каналов.

  - Установки Меню

- Позиция Инфопанели : Задает расположение инфопанели на экране.

- Показ Инфопанели : Задает время отображения инфопанели после переключения канала.

- Показ Уровня Громкости : Задает время отображения шкалы громкости после изменения громкости.

- Размах ТВ Гида : Задает промежуток времени, по которому выводятся данные ТВ Гида.

- Режим Закодировано : Картинка при смене каналов.

      - Черный Экран : Отображается черный экран во время переключения каналов или когда канал закодирован.

      - Последняя Картинка : Отображает последнее изображение предыдущего канала.

- Прокрутка данных на VFD : Скроллинг на переднем дисплее.

      - Постоянно : Постоянный скроллинг названия канала если оно более 12 символов.

      - Один Раз : Скроллинг названия канала только один раз если оно более 12 символов.

  - Установки Времени

- Установки Времени : Для установки времени предусмотрено два режима: Авто и Вручную.

      - Установка Времени Автоматически

      - Часовой Пояс : Выберите данные, соответствующие вашему расположению.

      - Летнее Время : Выберите данные, соответствующие вашему расположению..

      - Установка Времени Вручную

      - Дата : Задайте текущую дату на календаре с помощью КУРСОРНЫХ кнопок и нажмите OK чтобы завершить.

      - Время : Задайте время с помощью ЦИФРОВЫХ кнопок.

- Тип Часов : Выберите предпочтительный тип часов (12 часов или 24 часа).

- Таймер Включения : Задайте время для автоматического включения ресивера. Предусмотрены режимы: ‘Выкл’, ‘Один Раз’, ‘Ежедневно’,  ‘Еженедельно’.

      - Дата Включения : Выберите в календаре желаемую дату включения.

      - Дни Включения : Выберите дни недели для включения.

      - Время Включения : Задайте время включения ресивера с помощью ЦИФРОВЫХ кнопок.

      - Канал : Выберите желаемый канал, на котором включится ресивер. Для вывода списка каналов нажмите OK.

- Таймер Выключения : Задается время, в которое ресивер автоматически выключится и перейдет в спящий режим. Также предусмотрены опции: ‘Выкл’, ‘Один Раз’, ‘Ежедневно’,  ‘Еженедельно’.

      - Дата Выключения : Выберите на календаре требуемую дату выключения ресивера.

      - Дни Выключения : Выберите необходимые дни недели для выключения ресивера.

      - Время Выключения : Задайте время выключения ресивера с помощью ЦИФРОВЫХ кнопок.

  - Установки Языка

- Язык Меню : С помощью КУРСОРНЫХ кнопок выберите предпочитаемый язык меню.

ПРИМЕЧАНИЕ : Список доступных языков может изменяться в зависимости от страны, в котрой осуществляются продажи. Доступные языки могут изменяться без дополнительного  уведомления.

- Язык Аудиодорожки : Выберите язык звуковой дорожки по умолчанию, который будет использоваться при переключении каналов.

- Язык Субтитров : Выберите язык субтитров по умолчанию.

  - Аудио/ Видео (A/V) Выход

- ТВ Сигнал : Необходимо задать тип ТВ .(PAL/NTSC/Авто) В режиме Авто, ресивер автоматически будет выбирать NTSC или PAL в соответствии с принимаемым сигналом.

- Формат ТВ Экрана : Выберите формат экрана ТВ, подключенного к ресиверу.(4:3/16:9). Эту опцию необходимо задать первой, а лишь затем навтроить’Формат Экрана’.

- Разрешение Экрана : Задайте необходимое разрешение экрана с помощью КУРСОРНЫХ кнопок и OK. Также предусмотрена кнопка Resolution на пульте ДУ для быстрой смены разрешения. Каждое нажатие кнопки Resolution переключает последовательно стандарты:

- 576i > 576p > 720p > 1080i

ПРИМЕЧАНИЕ : Учтите, что в определенных режимах разрешения экрана на некоторых выходах отсутствует изображение. Например при HD разрешении (более 576р) отсутствует сигнал на выходе SCART и композитном видеовыходе.

- Формат Экрана :

- В случае формата ТВ 4:3, доступны опции: Letter Box и Pan&Scan. В случае формата ТВ 16:9, доступны опции: Pillar Box и Full Screen.

      - Формат Изображения16:9 на ТВ 4:3

      - Letter Box : Есть возможность видеть полный экран 16:9, но вверху и внизу изображения будут черные горизонтальные полосы.

      - Pan&Scan : Изображение видно на всем экране 4:3 ТВ, но  левая и правая части изображения обрезаны.

      - Формат Изображения 4:3 на ТВ 16:9

      - Pillar Box : На экран выводится полное изображение 4:3, но слева и справа на экране будут черные вертикальные полосы.

      - Full Screen : Изображение заполняет весь экран ТВ 16:9, но левая и правая стороны оригинального изображения растянуты. Таким образом изображение выглядит несколько искаженным.

- Режим Видеовыхода : В соответствии с разрешением экрана, можно задать Режим Видеовыхода.

      - В случае разрешения более 576p(HD) : Выход ‘RGB’ будет заблокирован автоматически. Есть возможность выбрать: CVBS, YPbPr, YC.

      - В случае 576i(SD) : Выход ‘YPbPr’ будет заблокирован автоматически, но есть возможность выбрать: CVBS, RGB, YC.

- Режим Звука : задает режим выходного аудиосигнала : Stereo/Mono/Left/Right.

- Установки

  - Установки Антенны

Перед поиском каналов необходимо задать настройки Антенны и LNB. Параметры, введенные в этом меню, будут доступны в меню поиска каналов.

- Спутник : Выберите спутник, с которого необходимо произвести поиск каналов.

      - Используйте КУРСОРНЫЕ укнопки ВЛЕВО/ВПРАВО.

      - Если нажать OK, то выведется список спутников.

      - Выберите необходимый спутник для поиска.

      - Если такового нет, выберите пользовательский (User 01, 02...).

- Подключение Тюнеров : Здесь задается тип подключения LNB и тюнеров.

      - Раздельно : Выберите тип подключения ‘Раздельно’, есликаждый тюнер подключен к отдельному LNB (LNB IN_1 / LNB IN_2) независимо.

      - Только при раздельном подключении тюнеров и LNB есть возможность просматривать любой из просканированных каналов, в то время как идет запись какого-либо канала.

      - Кабель-Перемычка : Установите режим ‘ Кабель-Перемычка’, если между выходом LNB OUT_1 и входом LNB IN_2 установлен кабель-перемычка. В этом случае будут определенные ограничения  при двойной записи или просмотре других каналов во время записи.

      - Это подключение используется когда Тюнер(1) подключенк выходу LNB, и Кабель-Перемычка соединяет выход Тюнера(1) со входом Тюнера(2). Такое решение позволяет задействовать второй тюнер в том случае, если на антенне всего лишь 1 LNB.  Необходимо помнить, что ограничения по записи нескольких каналов или выбору каналов со списка во время записи будут зависеть от Поляризации транспондера канала, принимаемого одним из тюнеров.

ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуем убедиться, что выбран правильный способ подключения тюнеров между Раздельно и Кабель-Перемычка. Неверное подключение может привести к отсутствию сигнала со спутника. Настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам для установки оборудования.

- ТЮНЕР : Выберите требуемый тюнер (Тюнер 1/ Тюнер 2). Если используется ‘ Кабель-Перемычка’, то этот раздел меню автоматически становится недоступным.

- Частота : Выберите транспондер для проверки уровня сигнала.

- Питание LNB : Задайте параметр питания LNB.

- Тип LNB : Выберите тип LNB.

- Частота LNB :

      - С помощью КУРСОРНЫХ кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО задайте частоту LNB.

      - Если необходимой частоты нет в списке, введите ее самостоятельно при помощи ЦИФРОВЫХ кнопок пульта ДУ.

      - При выборе типа LNB Universal, обе частоты 9750 и 10600 поддерживаются автоматически, а установки LNB 22КГц недоступны.

- LNB 22KHz : При использовании сдвоенного LNB или двух антенн, соединенных переключателем 22 КГц, задайте 22 КГц включенным или выключенным для выбора антенны.

- DiSEqC SW : Если используется какой-либо из переключателей DiSEqC 1.0 или 1.1, задайте входы.

- Поиск Каналов : Нажмите кнопку OK для перехода в меню поиска каналов.

  - Настройка Мотора

- Спутник : Выберите требуемый спутник.

      - Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО.

      - Если нажать OK, то выведется список спутников.

      - Выберите необходимый спутник.

      - Если такового нет, выберите пользовательский (User 01, 02...).

- Тюнер : Выберите тюнер (Тюнер 1/ Тюнер 2). Если используется тип подключения ‘Кабель-Перемычка’, то это меню будет заблокировано.

- Частота : Выберите транспондер для проверки уровня сигнала.

- Тип Мотора : Выберите тип мотора.

      - Нет : (Нет Мотора)

      - DiSEqC 1.2 :

      - Двигать : В этом пункте меню кнопками  ВЛЕВО/ВПРАВО можно передвигать антенну. Короткое нажатие передвигает на 1 шаг, удержание кнопки - постоянное движение.

      - Команда Мотора : Используйте это меню для выбора и отправки специальных команд мотору.

      - USALS :

      - Своя Долгота : задайте долготу своего месторасположения.

      - Своя Широта : задайте широту своего месторасположения.

      - На Позицию : Нажмите кнопку OK чтобы переместить антенну на заданную позицию.

- Установки Антенны : Нажмите кнопку OK чтобы перейти в меню установок антенны.

- Поиск Каналов : Нажмите кнопку OK чтобы перейти в меню поиска каналов.

  - Поиск Каналов

Доступны различные режимы поиска каналов.

- Автоматический Поиск :

      - Спутник : Нажмите кнопку OK для выбора требуемого спутника.

      - Тюнер : Выберите тюнер, с которого необходимо производить поиск (Tuner 1/ Tuner 2). Если используется тип подключения ‘Кабель-Перемычка’, то это меню будет заблокировано.

      - Тип Поиска : Задайте тип поиска (все каналы, только открытые или только ТВ).

      - Сетевой Поиск : Доступны режимы ‘Вкл’ и ‘Выкл’. При установленном режиме ‘Вкл’, можно найти больше транспондеров, потому, что используются данные о других транспондерах из принимаемого сигнала, даже если они отсутствуют в базе данных ресивера.

      - Установки Антенны : Нажмите кнопку OK для перехода в меню установки антенны.

      - Настройка Мотора : Нажмите кнопку OK для перехода в меню настройки мотора.

      - Начать Поиск : Нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск каналов.

- Ручной Поиск :

      - Спутник : Нажмите кнопку OK для выбора требуемого спутника.

      - Тюнер : Выберите тюнер, с которого необходимо производить поиск (Tuner 1/ Tuner 2). Если используется тип подключения ‘Кабель-Перемычка’, то это меню будет заблокировано.

      - Частота : Выберите со списка частоту или введите вручную ЦИФРОВЫМИ кнопками.

      - Скорость Потока : Задайте скорость потока ЦИФРОВЫМИ кнопками.

      - Поляризация : Задайте поляризацию. (Вертикальная/Горизонтальная).

      - Тип Поиска : Задайте тип поиска (все каналы, только открытые или только ТВ).

      - Сетевой Поиск : Доступны режимы ‘Вкл’ и ‘Выкл’. При установленном режиме ‘Вкл’, можно найти больше транспондеров, потому, что используются данные о других транспондерах из принимаемого сигнала, даже если они отсутствуют в базе данных ресивера.

      - Установки Антенны : Нажмите кнопку OK для перехода в меню установки антенны.

      - Начать Поиск : Нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск каналов.

- Слепой Поиск :

      - Спутник: Press OK button to select multiple satellites.

      - Тюнер : Выберите тюнер, с которого необходимо производить поиск (Tuner 1/ Tuner 2). Если используется тип подключения ‘Кабель-Перемычка’, то это меню будет заблокировано.

      - Частота : Авто - для поиска во всем диапазоне, Вручную задаются пределы.

      - Поляризация : Задайте поляризацию. (Все Поляризации/Вертикальная/Горизонтальная)

      - Тип Поиска : Задайте тип поиска (все каналы, только открытые или только ТВ).

      - Установки Антенны : Нажмите кнопку OK для перехода в меню установк антенны.

      - Начать Поиск : Нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск каналов.

- Расширенный Поиск :

      - Спутник : Нажмите кнопку OK для выбора требуемого спутника.

      - Тюнер : Выберите тюнер, с которого необходимо производить поиск (Tuner 1/ Tuner 2). Если используется тип подключения ‘Кабель-Перемычка’, то это меню будет заблокировано.

      - Частота : Выберите со списка частоту или введите вручную ЦИФРОВЫМИ кнопками.

      - Скорость Потока : Задайте скорость потока ЦИФРОВЫМИ кнопками.

      - Поляризация : Задайте поляризацию. (Вертикальная/Горизонтальная).

      - Видео PID : Задайте Видео PID ЦИФРОВЫМИ кнопками.

      - Аудио PID : Задайте Аудио PID ЦИФРОВЫМИ кнопками.

      - PCR PID : Задайте PCR PID ЦИФРОВЫМИ кнопками.

      - Начать Поиск : Нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск каналов.

  - Установки Сети

При подключении компьютера и ресивера в одну сеть, можно получить доступ к файлам ресивера на SATA диске или USB накопителях.

ПРИМЕЧАНИЕ : Для более простой конфигурации сети можно использовать режим DHCP. Но для этого необходимо активировать функцию DHCP на роутере (маршрутизаторе).

- DHCP : Доступны режимы Вкл/Выкл.

      - В Режиме ‘Вкл’ : Все настройки получаются автоматически с маршрутизатора (IP Адрес, Маска Подсети, Шлюз, Первый DNS, Второй DNS) и нет необходимости вводить данные вручную.

      - В Режиме ‘Выкл’ : Необходимо ввести настройки вручную.

- IP Адрес, Маска Подсети, Шлюз, Первый DNS, Второй DNS : Все эти данные воодятся с помощью  ЦИФРОВОЙ клавиатуры пулта ДУ, а перемещение осуществляется IКУРСОРНЫМИ кнопками.

- Сервер Обновления ПО : В настоящий момент функция не поддерживается.

- MAC Адрес : Отображается физический дрес сетевого интерфейса, его изменить нельзя.

- Получение Доступа к Файлам на Ресивере с Компьютера.

      - Узнайте IP Адрес Ресивера в меню ‘Установки Сети’.

      - В проводнике компьютера наберите ‘\\xxx.yyy.sss.zzz\storage’ и нажмите ENTER, где ‘ xxx.yyy.sss.zzz’  - IP адрес ресивера (напрмер 192.168.0.10)

      - Вы получите доступ к папкам HDD, USB1 и USB2

      - HDD : Встроенный Диск SATA (или внешний SATA)

      - USB1 : USB накопитель на передней панели

      - USB2 : USB накопитель на задней панели

  - Сброс Настроек

- Сброс в Заводские Настройки : Эта опция позволяет вернуться к заводским настройкам ресивера в случае определенных ошибок и нестабильной работы. Также рекомендуется делать сброс в заводские настройки после обновления ПО. Для сброса в заводские настройки нажмите кнопку OK и введите текущий пароль ресивера.

- Вернуться к Точку Восстановления : Если есть необходимость восстановить ранее сохраненные настройки и список каналов, воспользуйтесь этой функцией. Для восстановления ранее сохраненных настроек и списка каналов нажмите кнопку OK.

- Сохранить Точку Восстановления : Если есть необходимость сохранить текущие системные настройки и список каналов для использования в будущем, то используйте эту функцию. Для сохранения текущих настроек и списка каналов нажмите кнопку OK.

  - Системная Информация

В этом меню отображаются версии программной и аппаратной частей ресивера.

- Утилиты

  - Калькулятор

Чтобы использовать калькулятор, нажмите кнопку OK.

  - Календарь

Чтобы открыть календарь, нажмите кнопку OK. Используйте КУРСОРНЫЕ кнопки для выбора нужной даты. Для более быстрой смены месяца используйте кнопки PAGE UP/DOWN.

  - Условный Доступ (Conditional Access System)

- Инициализация CAM

- Для просмотра кодированных каналов потребуется CAM-Модуль с установленной смарт-картой. Установите CAM-Модуль вместе с рабочей Смарт-Картой в CI-Слот ресивера на передней панели. На экране появится сообщение ‘Инициализация CI…’. После исчезновения этого сообщения с экрана, можно просматривать каналы.

- Информация о CAM

- Есть возможность просматривать текущий статус CAM. Выберите один из двух CI-Слотов используя  КУРСОРНЫЕ кнопки и нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ : Выводимая информация о САМ зависит от конкретного типа САМ модуля.

Поиск и Устранение Неисправностей

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Отсутствует какая-либо информация на передней панели. | Проверьте питающий кабель, а также правильность включения вилки в питающую розетку. Убедитесь, что тумблер питания на задней панели включен. |
| Нет Изображения | Смотрите также ‘Отсутствует какая-либо информация на передней панели’. Чтобы изменить стандарт видео в соответствии с ТВ (PAL/NTSC), нажмите V.Format до появления изображения. Проверьте правильность подключения видеосигнала к ТВ. Убедитесь, что выбран соответствующий канал или вход на ТВ. Если используется RF (ВЧ) выход, убедитесь, что корректно настроен ВЧ канал в ресивере и ТВ. Проверьте уровень яркости на ТВ. Убедитесь, что ТВ поддерживает выбранное разрешение, изменить его можно кнопкой Resolution пульта ДУ. |
| Плохое качество изобраения | Смотрите ‘Нет изображения’ вверху. Проверьте сигнал, при необходимости настройте антенну. |
| Нет звука | Смотрите ‘Нет изображения’ вверху. Проверьте уровень громкости ресивера и ТВ. Проверьте режим ‘Отключения звука’ в ТВ и ресивере. |
| Не работает пульт ДУ | Направьте пульт непосредственно на ресивер. Проверьте и при необходимости замените батарейки. |
| Нет или слабый сигнал | Проверьте LNB ; при необходимости замените. Проверьте кабель от LNB. Проверьте позицию антенны; перенастройте при необходимости. Если используется переключатель DiSEqC 1.0, убедитесь, что LNBs подключен к верному порту переключателя. Проверьте ‘Уровень Сигнала’ и ‘Качество Сигнала’. |

Спецификация

| Тюнер и Декодер Каналов |
| --- |
| Тип Входа Тип Выхода Диапазон Частот Входной Импеданс Уровень Сигнала LNB Питание 22КГц Тон DISEqC Управление Демодулятолр Входная Скорость Потока FEC Декодер | F-type, IEC 169-24, Female F-type, IEC 169-24, Female 950МГц ~ 2150МГц 75Ω, -65 to -25dBm 13/18VDC, max. 400mA (22±2)КГц, (0.6±0.2)V V1.0/1.2/USALS Совместимо QPSK / 8PSK 2 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S) 2 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S2) 2 ~ 37 Ms/s(8PSK of DVB-S2) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 и 7/8 с K=7(DVB-S) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 и 9/10 (DVB-S2) |
| MPEG Транспортный Поток A/V Декодер |
| Транспортный Поток Входной Поток Видео Форматы Разрешение Видео Декодирование Аудио Аудио Режимы Стандарты Звука | H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L) MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2 MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL Max. 15Mbit/s 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9 720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p 1280 x 720p, 1920 x 1080i Dolby AAC, AC-3, MPEG-1 Layer 1,2 и 3 Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby AC-3 32KHz, 44.1KHz и 48KHz (в соответствии с входом) |
| Основная Система |
| Процессор Память | STi chipset Flash-ROM : 32 Mbyte SDRAM : 192 Mbytes EEPROM : 128 bytes |
| Аудио / Видео и Данные Входы/Выходы |
| TV SCART VCR SCART RCA Компонентный HDMI OPTIC RS-232C USB e-SATA | RGB, Y/C, CVBS Видео, Аудио L, R Выход CVBS Видео, Аудио L, R Выход RGB Video input, CVBS Видео, Аудио L, R Вход CVBS Видео Выход, Аудио L, R Выход YPbPr Видео Выход Видео & Аудио Выход AC-3 Dolby Digital (SPDIF) 9 pin D-SUB (Male) тип, 115Kbps USB 2.0 Host порт (передняя и задняя панели) External SATA HDD |

| RF (ВЧ) Модулятор |
| --- |
| RF Коннектор Частота Выходной Канал ТВ Стандарты Канал по Умолчанию | 75Ω, IEC 169-2, Male/Female 470 ~ 860МГц CH 21 ~ 69 PAL G/I/K CH 36 |
| Передняя панель |
| Дисплей Кнопки | 1 USB 2.0 Host порт 2 CI и 1 Слот для Смарт-Карт VFD(Ваккумно-Флюорисцентный) – 12 Цифр 7 Кнопок (Выкл, Menu, OK, CH UP/DOWN, Volume UP/DOWN) |
| Питание |
| Входное Напряжение Тип Потребляемая мощность Защита | AC 100 ~ 250V, 50/60Гц SMPS Макс. 60Вт Плавкий предохранитель и Грозовая Защита |
| Физическая Спецификация |
| Размеры Вес (нетто) Рабочие температуры. Температуры хранения. | 340mm X 60mm X 230mm 2.0 Kg 0°C ~ +45°C -10°C ~ +70°C |

Таблица Кодов Универсального Пульта ДУ

- Таблица Кнопок

| No | Кнопка | ТВ | DVD | VCR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | V |  |  |
| 3 |  |  | V | V |
| 4 |  | V | V | V |
| 5 |  | V |  |  |
| 6 | V.Format |  |  |  |
| 7 | SLEEP |  |  |  |
| 8 | TV/RAD, Source | V |  |  |
| 9 | Resolution |  |  |  |
| 10 |  |  | V | V |
| 11 |  |  | V | V |
| 12 |  |  | V | V |
| 13 |  |  | V |  |
| 14 |  |  | V |  |
| 15 |  |  | V | V |
| 16 |  |  | V | V |
| 17 |  |  | V | V |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  | V |  |  |
| 20 |  | V |  |  |
| 21 |  | V |  |  |
| 22 |  | V |  |  |
| 23 | INFO |  |  |  |
| 24 | RECALL |  |  |  |
| 25 | MENU | V | V |  |
| 26 | EXIT | V | V |  |
| 27 |  | V | V |  |
| 28 |  | V | V |  |
| 29 |  | V | V |  |
| 30 |  | V | V |  |
| 31 | OK | V | V |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 | FAV |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |

| № | Кнопка | ТВ | DVD | VCR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | VOL + | V |  |  |
| 36 | VOL - | V |  |  |
| 37 | CH + | V |  | V |
| 38 | CH - | V |  | V |
| 39 | EPG |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 | 0 | V | V | V |
| 45 | 1 | V | V | V |
| 46 | 2 | V | V | V |
| 47 | 3 | V | V | V |
| 48 | 4 | V | V | V |
| 49 | 5 | V | V | V |
| 50 | 6 | V | V | V |
| 51 | 7 | V | V | V |
| 52 | 8 | V | V | V |
| 53 | 9 | V | V | V |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 | REV1 |  |  |  |
| 57 | REV2 |  |  |  |
| 58 | REV3 |  |  |  |
| 59 | REV4 |  |  |  |
| 60 | REV5 |  |  |  |
| 61 | REV6 |  |  |  |

- Бренды ТВ

| Бренды ТВ | Коды |
| --- | --- |
| ADMIRAL | 50 | 134 |  |  |  |
| AKAI | 93 | 49 | 123 |  |  |
| ALBA | 68 |  |  |  |  |
| ALBIRAL | 116 |  |  |  |  |
| ALCATEL | 22 |  |  |  |  |
| AMSTRAD | 158 | 21 |  |  |  |
| ANAM | 155 | 156 | 157 |  |  |
| ARC EN CIEL | 28 | 39 | 43 | 145 | 81 |
| ARISTONA | 99 | 49 | 50 | 19 | 142 |
|  | 149 | 78 |  |  |  |
| ARTHUR MARTIN | 53 | 139 | 117 | 120 | 122 |
|  | 123 | 125 | 128 |  |  |
| ASA | 50 | 55 | 57 | 113 | 134 |
| ATLANTIC | 99 | 111 |  |  |  |
| AUDIOSONIC | 54 |  |  |  |  |
| AUSIND | 53 |  |  |  |  |
| AUTOVOX | 99 | 144 | 55 | 19 | 57 |
|  | 69 |  |  |  |  |
| BAIRD | 83 |  |  |  |  |
| BASICLINE | 6 |  |  |  |  |
| BAUR | 11 |  |  |  |  |
| BEKO | 23 | 49 |  |  |  |
| BLAUPUNKT | 94 | 100 | 102 | 111 | 114 |
| BRANDT | 28 | 39 | 40 | 43 | 145 |
|  | 81 |  |  |  |  |
| BRION VEGA | 50 |  |  |  |  |
| BRUNS | 48 | 50 |  |  |  |
| BSR | 59 | 110 | 132 |  |  |
| BUSH | 33 | 68 | 124 | 74 |  |
| CENTURY | 98 | 101 | 50 | 79 | 136 |
| CGE | 16 | 101 | 124 | 79 | 132 |
|  | 136 |  |  |  |  |
| CIHAN | 65 |  |  |  |  |
| CLARIVOX | 48 | 116 |  |  |  |
| CONDOR | 99 | 111 |  |  |  |
| CONTEC | 87 |  |  |  |  |
| CONTINENTAL EDITION | 28 | 39 | 40 | 43 | 145 |
|  | 81 |  |  |  |  |
| CROSLEY | 101 | 50 | 109 |  |  |
| CROWN | 147 |  |  |  |  |
| CTC CLATRONIC | 46 |  |  |  |  |

| Бренды ТВ | Коды |
| --- | --- |
| DAEWOO | 89 |  |  |  |  |
| DECCA | 99 | 60 | 63 | 115 | 118 |
| DEGRAAF | 36 |  |  |  |  |
| DIXI | 49 | 90 |  |  |  |
| DRYNATRON | 49 |  |  |  |  |
| DUAL | 99 | 141 |  |  |  |
| DUAL-TEC | 96 | 99 | 132 |  |  |
| DUMONT | 46 | 50 | 57 | 73 |  |
| ELBE |  | 16 | 116 |  |  |
| ELBIT | 65 |  |  |  |  |
| ELCIT | 46 | 97 | 103 | 50 | 109 |
|  | 127 | 132 |  |  |  |
| ELMAN | 46 | 132 |  |  |  |
| ELTA | 90 |  |  |  |  |
| EMERSON | 158 | 98 | 50 |  |  |
| ERRES | 49 | 142 |  |  |  |
| EUROPHON | 98 | 46 | 97 | 99 | 51 |
|  | 115 | 132 |  |  |  |
| FERGUSON | 146 | 40 | 41 | 150 | 57 |
|  | 61 | 116 | 149 |  |  |
| FIDELITY | 99 | 149 |  |  |  |
| FINLUX | 34 | 46 | 53 | 55 | 57 |
|  | 109 | 113 | 73 | 74 | 79 |
| FISHER | 15 | 48 | 50 | 52 | 109 |
|  | 136 |  |  |  |  |
| FORGESTONE | 149 |  |  |  |  |
| FORMENTI | 99 | 53 | 109 | 111 | 125 |
| FORTRESS | 137 |  |  |  |  |
| FRABA | 75 |  |  |  |  |
| FRONTECH | 54 |  |  |  |  |
| FUJITSU | 25 |  |  |  |  |
| FUNAI | 54 | 59 |  |  |  |
| GBC | 109 | 132 |  |  |  |
| GEC | 99 | 60 | 109 | 115 | 134 |
|  | 88 |  |  |  |  |
| GELOSO | 103 | 109 | 132 | 134 | 90 |
| GOLDSTAR | 92 | 3 | 17 | 99 | 49 |
|  | 75 | 76 | 77 | 90 | 152 |
| GOODMANS | 33 | 49 | 60 | 77 |  |
| GORENJE | 66 | 136 |  |  |  |
| GREATZ | 1 | 58 | 109 | 122 | 123 |
|  | 128 | 129 | 130 | 134 |  |

| Бренды ТВ | Коды |
| --- | --- |
| GRANADA | 33 | 99 | 49 | 58 | 60 |
|  | 142 | 115 | 125 | 134 |  |
| GRUNDIG | 94 | 100 | 57 | 58 | 108 |
|  | 112 | 114 | 82 |  |  |
| HANSEATIC | 33 | 47 | 99 | 49 | 109 |
|  | 139 | 111 |  |  |  |
| HANTAREX | 97 |  |  |  |  |
| HEMMERMANN | 127 |  |  |  |  |
| HIFIVOX | 28 | 39 | 43 | 145 | 81 |
| HINARI | 158 | 33 | 45 | 143 | 90 |
| HITACHI | 14 | 33 | 34 | 36 | 99 |
|  | 145 | 56 | 109 | 139 | 110 |
|  | 67 | 117 | 132 | 134 | 84 |
|  | 91 | 81 | 88 |  |  |
| HYPER | 93 | 99 |  |  |  |
| IMPERIAL | 16 | 101 | 124 | 79 | 132 |
|  | 133 |  |  |  |  |
| INGELEN | 1 | 58 | 109 | 122 | 128 |
|  | 129 | 130 | 134 |  |  |
| INKEL | 0 |  |  |  |  |
| INNO HIT | 93 | 98 | 97 | 99 | 143 |
|  | 77 | 90 |  |  |  |
| INTERFUNK | 47 | 49 | 50 | 145 | 58 |
|  | 109 | 142 | 123 | 128 | 129 |
|  | 91 |  |  |  |  |
| IRRADIO | 93 | 143 | 53 | 77 | 90 |
| ITT | 1 | 140 | 58 | 105 | 109 |
|  | 122 | 123 | 128 | 148 | 129 |
|  | 130 | 134 | 135 | 83 | 89 |
| JVC | 33 | 154 |  |  |  |
| KTV | 99 |  |  |  |  |
| KAISUI | 6 |  |  |  |  |
| KARCHER | 6 |  |  |  |  |
| KENDO | 98 |  |  |  |  |
| KENNEDY | 144 | 19 | 109 |  |  |
| KORTING | 50 | 59 | 111 |  |  |
| KRIESLER | 99 | 49 | 50 | 19 | 142 |
|  | 149 | 78 |  |  |  |
| LENOIR | 99 |  |  |  |  |
| LOEWE OPTA | 8 | 97 | 47 | 49 | 50 |
|  | 115 | 72 |  |  |  |
| LOGIK | 118 | 149 |  |  |  |

| Бренды ТВ | Коды |
| --- | --- |
| LUMA | 49 | 120 | 134 |  |  |
| LUXOR | 58 | 139 | 117 | 120 | 123 |
|  | 129 | 135 | 83 |  |  |
| McMICHAEL | 88 |  |  |  |  |
| MEMOREX | 90 |  |  |  |  |
| MAGNAFON | 46 | 97 | 99 | 51 | 53 |
|  | 115 |  |  |  |  |
| MARANTZ | 49 |  |  |  |  |
| MATSUI | 158 | 99 | 106 | 60 | 118 |
|  | 68 | 134 | 90 |  |  |
| MAGNADYNE | 46 | 97 | 103 | 50 | 109 |
|  | 115 | 127 | 132 |  |  |
| METZ | 94 | 50 | 114 | 133 |  |
| MINERVA | 94 | 100 | 57 | 58 | 114 |
| MISTRAL | 149 |  |  |  |  |
| MITSUBISHI | 33 | 35 | 47 | 49 | 50 |
|  | 62 | 118 | 119 | 148 | 80 |
|  | 138 |  |  |  |  |
| MIVAR | 97 | 99 | 115 | 77 |  |
| MULTITECH | 46 | 99 | 115 | 136 |  |
| MURPHY | 134 |  |  |  |  |
| MAONIS | 96 | 144 | 19 | 110 | 134 |
| NATIONAL | 42 | 104 | 109 |  |  |
| NEC | 33 | 85 |  |  |  |
| NECKERMANN | 99 | 50 | 139 | 120 | 136 |
| NEI | 49 |  |  |  |  |
| NIKKAI | 60 |  |  |  |  |
| NOBLEX | 15 |  |  |  |  |
| NOBLIKO | 98 | 46 | 99 | 53 | 57 |
| NOGAMATIC | 28 | 39 | 43 | 145 | 81 |
| NOKIA | 1 | 140 | 58 | 105 | 109 |
|  | 122 | 123 | 128 | 148 | 129 |
|  | 130 | 134 | 135 | 83 | 89 |
| NORDMENDE | 28 | 32 | 39 | 43 | 145 |
|  | 131 | 91 | 81 |  |  |
| OCEANIC | 109 | 64 | 123 |  |  |
| ONCEAS | 99 |  |  |  |  |
| OPTONICA | 137 |  |  |  |  |
| ORION | 158 | 59 | 118 | 68 | 127 |
|  | 90 |  |  |  |  |
| OSAKI | 60 |  |  |  |  |
| OSIO | 77 |  |  |  |  |

| Бренды ТВ | Коды |
| --- | --- |
| OSUME | 87 |  |  |  |  |
| OTTO VERSAND | 33 | 47 | 49 | 109 | 139 |
| P.T ACTTRON | 65 |  |  |  |  |
| PAEL | 99 | 53 |  |  |  |
| PANASONIC | 30 | 42 | 95 | 104 | 107 |
|  | 109 | 121 | 126 |  |  |
| PATHE CINEMA | 99 | 111 | 116 | 132 |  |
| PERDIO | 60 |  |  |  |  |
| PHILCO | 16 | 30 | 101 | 50 | 109 |
|  | 124 | 79 | 132 | 136 |  |
| PHILIPS | 9 | 10 | 13 | 18 | 24 |
|  | 99 | 49 | 50 | 19 | 142 |
|  | 148 | 149 | 78 | 88 |  |
| PHOENIX | 99 | 53 | 109 | 111 | 125 |
| PHONOLA | 99 | 49 | 50 | 19 | 142 |
|  | 149 | 78 |  |  |  |
| PIONEER | 20 | 49 | 145 | 91 |  |
| PRANDONI-PRINCE | 98 | 97 | 53 | 115 | 134 |
| PREMIER | 124 |  |  |  |  |
| PRINCE | 98 | 97 | 53 | 134 |  |
| PROTECH | 49 | 54 |  |  |  |
| PYE | 99 | 49 | 50 | 19 | 142 |
|  | 148 | 149 | 78 |  |  |
| QUASAR | 46 | 97 | 51 | 53 | 77 |
| QUELLE | 47 | 99 | 100 | 49 | 53 |
|  | 55 | 57 | 58 | 111 | 112 |
|  | 113 | 114 | 118 | 123 | 73 |
|  | 74 | 128 |  |  |  |
| RADIOLA | 99 | 49 | 50 | 19 | 142 |
|  | 149 | 78 |  |  |  |
| RADIOMARELLI | 46 | 97 | 103 | 50 | 109 |
|  | 62 | 127 | 132 |  |  |
| RANK | 74 |  |  |  |  |
| RBM | 74 |  |  |  |  |
| REDIFFUSION | 62 | 123 | 134 |  |  |
| REX | 96 | 144 | 19 | 141 | 110 |
|  | 69 | 134 |  |  |  |
| ROBOTRON | 48 | 50 |  |  |  |
| RTF | 48 | 50 |  |  |  |
| SABA | 28 | 31 | 32 | 37 | 39 |
|  | 40 | 43 | 97 | 50 | 145 |
|  | 115 | 120 | 86 | 91 | 81 |

| Бренды ТВ | Коды |
| --- | --- |
| SAISHO | 158 | 99 | 118 | 119 | 68 |
|  | 90 |  |  |  |  |
| SALORA | 53 | 139 | 117 | 120 | 122 |
|  | 123 | 125 | 128 | 135 | 83 |
| SAMBERS | 46 | 97 | 51 | 53 | 115 |
|  | 77 |  |  |  |  |
| SAMPO | 121 |  |  |  |  |
| SEG | 46 |  |  |  |  |
| SEI | 158 | 59 |  |  |  |
| SAMSUNG | 15 | 26 | 99 | 54 | 77 |
|  | 136 | 90 | 151 | 153 |  |
| SANYO | 1 | 2 | 5 | 33 | 44 |
|  | 48 | 60 | 113 | 118 | 71 |
|  | 54 |  | 136 |  |  |
| SBR | 49 | 142 | 148 | 149 | 88 |
| SCHAUB LORENZ | 1 | 58 | 109 | 122 | 123 |
|  | 128 | 129 | 130 | 134 |  |
| SCHNEIDER | 96 | 99 | 49 | 50 | 52 |
|  | 19 | 141 | 109 | 142 | 125 |
|  | 149 | 78 | 132 |  |  |
| SELECO | 16 | 96 | 144 | 19 | 141 |
|  | 110 | 69 | 134 |  |  |
| SHARP | 33 | 87 | 137 |  |  |
| SIAREM | 46 | 97 | 50 | 109 | 115 |
| SICATEL | 116 |  |  |  |  |
| SIEMENS | 5 | 94 | 36 | 100 | 111 |
|  | 114 | 87 |  |  |  |
| SIERA | 99 | 49 | 50 | 19 | 142 |
|  | 149 | 78 |  |  |  |
| SILVER | 54 |  |  |  |  |
| SINGER | 16 | 46 | 50 | 109 |  |
| SINUDYNE | 158 | 46 | 50 | 59 | 109 |
|  | 127 |  |  |  |  |
| SONOKO | 49 | 90 |  |  |  |
| SONY | 146 | 7 | 27 | 33 | 38 |
|  | 118 |  |  |  |  |
| STERN | 96 | 144 | 19 | 110 | 69 |
|  | 134 |  |  |  |  |
| TANDBERG | 133 |  |  |  |  |
| TANDY | 99 | 60 | 137 |  |  |
| TASHIKO | 2 | 33 |  |  |  |

| Бренды ТВ | Коды |
| --- | --- |
| TATUNG | 99 | 60 | 63 | 65 | 115 |
|  | 118 |  |  |  |  |
| TEC | 96 | 99 | 132 |  |  |
| TELEAVIA | 28 | 39 | 40 | 43 | 145 |
|  | 91 | 81 |  |  |  |
| TELEFUNKEN | 28 | 41 | 145 | 150 | 86 |
|  | 91 |  |  |  |  |
| TELETECH | 90 |  |  |  |  |
| TELEVIDEON | 99 | 53 | 109 | 111 | 125 |
| TENSAI | 49 |  |  |  |  |
| TOSHIBA | 4 | 16 | 33 | 70 | 74 |
| TRANS CONTINENTS | 98 | 97 | 53 | 134 |  |
| THOMSON | 12 | 28 | 32 | 39 | 40 |
|  | 43 | 145 | 91 | 81 |  |
| THORN-FERGUSON | 14 | 40 | 41 | 54 | 150 |
|  | 57 | 61 | 116 | 149 | 86 |
| TOCOM | 29 |  |  |  |  |
| TRIUMPH | 158 |  |  |  |  |
| UHER | 52 | 111 | 125 |  |  |
| ULTRA VOX | 98 | 46 | 99 | 50 | 109 |
|  | 120 |  |  |  |  |
| UNIVERSUM | 92 | 34 | 54 | 77 |  |
| UNIVOX | 116 |  |  |  |  |
| VEGAVOX | 79 |  |  |  |  |
| VOXSON | 50 | 134 |  |  |  |
| WATSON | 111 |  |  |  |  |
| WATT RADIO | 46 | 99 | 51 | 109 | 116 |
|  | 127 |  |  |  |  |
| WEGA | 33 |  |  |  |  |
| WHITE WESTINGHOUSE | 99 | 111 |  |  |  |
| YOKO | 99 |  |  |  |  |
| ZANUSSI | 96 | 144 | 19 | 110 | 69 |
|  | 134 |  |  |  |  |
| ZOPPAS | 96 | 144 | 19 | 110 | 134 |

- Бренды VCR

| Бренды VCR | Коды |
| --- | --- |
| AKAI | 122 | 133 | 142 | 152 | 132 |
| ALBA | 108 | 120 |  |  |  |
| AMSTRAD | 111 |  |  |  |  |
| ANITSCH | 109 |  |  |  |  |
| ARC EN CIEL | 142 | 156 | 152 |  |  |
| ARISTONA | 145 | 131 |  |  |  |
| ASA | 118 |  |  |  |  |
| AWIA | 111 | 142 |  |  |  |
| BAIRD | 142 | 133 |  |  |  |
| BAUER. BOSCH | 114 | 143 |  |  |  |
| BRIONVEGA | 141 |  |  |  |  |
| BUSH | 108 | 120 |  |  |  |
| BLAUPUNKT | 114 | 143 | 155 | 131 | 154 |
|  | 140 |  |  |  |  |
| BRANDT ELECTRONIQUE | 142 | 156 | 152 |  |  |
| C.EDISON | 141 |  |  |  |  |
| CANON | 114 |  |  |  |  |
| CAPEHART | 120 |  |  |  |  |
| CGE | 111 | 142 | 152 |  |  |
| CONTINENTAL EDISON | 142 | 156 | 152 |  |  |
| CRAIG | 100 | 113 |  |  |  |
| CURTIS MATHES | 119 |  |  |  |  |
| DAEWOO | 101 | 120 | 121 |  |  |
| DAYTRON | 120 |  |  |  |  |
| DECCA | 111 | 142 |  |  |  |
| DEGRAAF | 103 | 106 | 111 | 145 | 118 |
| DUAL | 142 | 152 |  |  |  |
| DUMONT | 103 | 111 | 118 |  |  |
| DYNATECH | 111 |  |  |  |  |
| EMERSON | 102 | 110 | 111 | 119 | 125 |
| FERGUSON | 142 | 159 | 130 | 152 | 134 |
|  | 136 |  |  |  |  |
| FIDELITY | 111 |  |  |  |  |
| FINLANDIA | 103 | 118 |  |  |  |
| FINLUX | 103 | 106 | 111 | 118 |  |
| FISHER | 100 | 103 | 105 |  |  |

| Бренды VCR | Коды |
| --- | --- |
| FUNAI | 111 |  |  |  |  |
| GE | 119 |  |  |  |  |
| GENERAL | 114 |  |  |  |  |
| GOLDSTAR | 104 | 162 |  |  |  |
| GOODMANS | 108 | 111 | 146 |  |  |
| GRAETZ | 141 | 142 | 156 | 150 | 152 |
|  | 138 |  |  |  |  |
| GRANADA | 103 | 105 | 118 |  |  |
| GRUNDIG | 114 | 143 | 118 | 155 | 131 |
|  | 153 | 154 |  |  |  |
| HANSEATIC | 143 |  |  |  |  |
| HARMAN-KARDON | 104 |  |  |  |  |
| HIFIVOX | 142 | 156 | 152 |  |  |
| HINARI | 102 | 108 | 124 | 127 |  |
| HITACHI | 106 | 107 | 111 | 142 | 157 |
| IMPERIAL | 111 |  |  |  |  |
| INGELEN | 142 | 156 | 152 | 138 |  |
| INGERSOL | 127 |  |  |  |  |
| ITT | 105 | 141 | 142 | 156 | 150 |
|  | 152 | 133 | 138 |  |  |
| JENSEN | 142 |  |  |  |  |
| JVC | 142 | 156 | 160 | 130 | 152 |
|  | 163 |  |  |  |  |
| KENWOOD | 105 | 142 | 160 |  |  |
| KRIESLER | 145 | 131 |  |  |  |
| KUBA | 143 |  |  |  |  |
| LLOYD | 111 |  |  |  |  |
| LOEWE OPTA | 114 | 118 | 129 | 131 |  |
| LOGIK | 108 | 127 |  |  |  |
| LUXOR | 133 | 138 |  |  |  |
| MAGNADYNE | 141 |  |  |  |  |
| MAGNASONIC | 138 |  |  |  |  |
| MAGNAVOX | 119 |  |  |  |  |
| MARANTZ | 104 | 114 | 146 | 118 | 131 |
| MATUI | 110 | 125 | 127 |  |  |
| MEMOREX | 100 | 103 | 105 | 111 | 145 |
| METZ | 114 | 143 | 131 | 154 | 137 |

| Бренды VCR | Коды |
| --- | --- |
| MGA | 117 |  |  |  |  |
| MINERVA | 155 | 154 |  |  |  |
| MINOLTA | 106 | 107 |  |  |  |
| MITSUBISHI | 160 | 117 | 149 |  |  |
| MTC | 111 | 113 |  |  |  |
| MULTITECH | 108 | 111 |  |  |  |
| MURPHY | 111 |  |  |  |  |
| NAONIS | 142 | 156 | 152 |  |  |
| NATIONAL | 140 |  |  |  |  |
| NEC | 104 | 142 | 160 | 152 |  |
| NECKERMANN | 102 | 141 | 114 | 142 | 152 |
| NOGAMATIC | 142 | 156 | 152 |  |  |
| NOKIA | 103 | 105 | 141 | 142 | 156 |
|  | 150 | 152 | 133 | 138 |  |
| NORDMENDE | 139 | 142 | 156 | 152 | 153 |
|  | 135 |  |  |  |  |
| OPTONICA | 145 | 146 |  |  |  |
| ORION | 102 | 110 | 125 | 127 |  |
| OSAKI | 111 |  |  |  |  |
| OTTO VERAND | 143 |  |  |  |  |
| P. CINEMA | 114 |  |  |  |  |
| PALLADIUM | 141 | 114 |  |  |  |
| PANASONIC | 123 | 151 | 140 |  |  |
| PATHE MARCONI | 142 | 156 | 152 |  |  |
| PENTAX | 106 | 107 |  |  |  |
| PERDIO | 111 |  |  |  |  |
| PHILIPS | 112 | 114 | 145 | 146 | 118 |
|  | 129 | 131 |  |  |  |
| PHONOLA | 114 | 145 | 118 | 129 | 131 |
| PIONEER | 160 |  |  |  |  |
| PORTLAND | 120 |  |  |  |  |
| PROLINE | 111 |  |  |  |  |
| PYE | 114 | 145 | 118 | 129 | 131 |
| QUARTZ | 105 |  |  |  |  |
| QUELLE | 102 | 144 | 154 |  |  |
| RADIOLA | 145 | 131 |  |  |  |
| RADIOMARELLI | 141 |  |  |  |  |

| Бренды VCR | Коды |
| --- | --- |
| RCA | 119 |  |  |  |  |
| REALISTIC | 100 | 103 | 105 | 111 | 113 |
|  | 145 | 146 |  |  |  |
| REX | 142 | 156 | 152 |  |  |
| SABA | 139 | 142 | 156 | 152 | 135 |
| SAISHO | 102 | 110 | 125 | 127 |  |
| SALORA | 105 | 117 |  |  |  |
| SAMSUNG | 113 | 119 | 132 | 161 |  |
| SANSUI | 142 | 160 |  |  |  |
| SANYO | 100 | 103 | 105 | 125 | 138 |
| SBR | 118 | 129 |  |  |  |
| SCHAUB LORENZ | 141 | 142 | 156 | 150 | 152 |
|  | 138 |  |  |  |  |
| SCHNEIDER | 108 | 111 | 145 | 131 |  |
| SEI-SINUDYNE | 127 |  |  |  |  |
| SELECO | 142 | 156 | 152 |  |  |
| SENTRA | 120 |  |  |  |  |
| SHARP | 145 | 146 | 1105 | 148 |  |
| SHINTOM | 108 |  |  |  |  |
| SIEMENS | 114 | 143 | 155 | 131 | 154 |
|  | 138 |  |  |  |  |
| SIERA | 145 | 131 |  |  |  |
| SINUDYNE | 127 |  |  |  |  |
| SONY | 144 | 115 | 116 | 126 | 128 |
| STERN | 142 | 156 | 152 |  |  |
| STS | 106 |  |  |  |  |
| SUNKAI | 125 |  |  |  |  |
| SYLVANIA | 111 | 117 |  |  |  |
| SYMPHONIC | 111 | 117 |  |  |  |
| TASHIKO | 111 |  |  |  |  |
| TATUNG | 111 | 142 |  |  |  |
| TEAC | 111 | 142 |  |  |  |
| TEKNIKA | 111 |  |  |  |  |
| TELEAVIA | 142 | 156 | 152 |  |  |
| TELEFUNKEN | 142 | 156 | 152 |  |  |
| TENOSAL | 108 |  |  |  |  |
| THOMSON | 142 | 156 | 152 |  |  |

| Бренды VCR | Коды |
| --- | --- |
| THORN-FERGUSON | 139 | 142 | 159 | 130 | 152 |
|  | 134 | 136 |  |  |  |
| TOSHIBA | 101 | 142 | 156 | 117 | 158 |
|  | 152 |  |  |  |  |
| TOTELEVISION | 113 |  |  |  |  |
| UHER | 142 |  |  |  |  |
| ULTRA VOX | 141 |  |  |  |  |
| UNITECH | 113 |  |  |  |  |
| UNIVERSUM | 141 | 114 | 143 |  |  |
| URANYA | 141 |  |  |  |  |
| VECTOR | 104 |  |  |  |  |
| VICTOR | 142 | 160 |  |  |  |
| VIDITAL | 141 |  |  |  |  |
| WESTING HOUSE | 141 |  |  |  |  |
| WARDS | 119 |  |  |  |  |
| YAMAHA | 104 | 142 |  |  |  |
| ZANUSSI | 142 | 156 | 152 |  |  |
| ZENDER | 152 |  |  |  |  |
| ZOPPAS | 142 | 156 |  |  |  |

- Бренды DVD

| Бренды DVD | Коды |
| --- | --- |
| AIWA | 2 |  |  |  |  |
| AKAI | 7 | 44 |  |  |  |
| ALBA | 36 |  |  |  |  |
| ANAM | 74 |  |  |  |  |
| ANSONIC | 152 |  |  |  |  |
| AMES | 51 |  |  |  |  |
| APEX | 3 | 11 | 25 | 37 | 39 |
|  | 44 | 47 | 48 | 54 | 40 |
| AUDIOSONIC | 44 |  |  |  |  |
| A-TREMD | 61 |  |  |  |  |
| BROKSONIC | 0 |  |  |  |  |
| BULE SKY | 158 | 36 |  |  |  |
| BUSH | 67 | 44 | 0 | 152 |  |
| CAT | 36 |  |  |  |  |
| CLASSIC | 51 |  |  |  |  |
| CELESTIAL | 158 |  |  |  |  |
| CENTREX | 158 |  |  |  |  |
| CINEULTRA | 36 |  |  |  |  |
| CONIA | 158 |  |  |  |  |
| COMBRIDGE AUDIO | 88 |  |  |  |  |
| CROWN | 44 |  |  |  |  |
| CYBERCOM | 152 |  |  |  |  |
| CYBERRHOME | 61 |  |  |  |  |
| DAEWOO | 5 | 45 | 52 |  |  |
| DAEWOO INTERNATIONAL | 36 |  |  |  |  |
| DEC | 36 |  |  |  |  |
| DENON | 41 | 50 |  |  |  |
| DENVER | 36 |  |  |  |  |
| DENZEL | 83 |  |  |  |  |
| DIGITREX | 11 | 158 |  |  |  |
| DIK | 152 |  |  |  |  |
| DK DIGITAL | 152 |  |  |  |  |
| DRAGON | 152 |  |  |  |  |
| DUAL | 83 | 152 |  |  |  |
| ELTA | 4 | 10 | 44 |  |  |
| ENZER | 83 |  |  |  |  |
| EMERSON | 13 | 19 | 32 | 67 |  |
| FISHER | 15 |  |  |  |  |
| FUNAI | 19 | 32 |  |  |  |
| GE | 44 | 62 |  |  |  |
| GOLDSTAR | 13 | 67 |  |  |  |
| GOLEMANS | 44 |  |  |  |  |
| GO-VIDEO | 12 | 16 | 21 |  |  |

| Бренды DVD | Коды |
| --- | --- |
| GRADIENTE | 8 |  |  |  |  |
| HARMAN/KARDON | 23 |  |  |  |  |
| HITEKER | 11 | 158 |  |  |  |
| HOHER | 152 |  |  |  |  |
| HITACHI | 1 | 35 | 4 | 70 | 67 |
|  | 83 |  |  |  |  |
| INTEGRA | 57 |  |  |  |  |
| JEKEN | 36 |  |  |  |  |
| JVC | 14 | 28 | 67 |  |  |
| KENWOOD | 36 | 41 |  |  |  |
| KENDO | 36 |  |  |  |  |
| KISS | 83 |  |  |  |  |
| KLH | 44 |  |  |  |  |
| KONKA | 42 | 49 | 56 | 63 |  |
| KOSS | 8 |  |  |  |  |
| LASONIC | 6 |  |  |  |  |
| LECSON | 88 |  |  |  |  |
| LENCO | 36 | 152 |  |  |  |
| LENOXX | 44 |  |  |  |  |
| NEXIA | 36 |  |  |  |  |
| LIFETEC | 152 |  |  |  |  |
| LG | 13 | 72 | 67 | 59 |  |
| LUXMAN | 4 | 70 |  |  |  |
| MAGNAVOX | 26 | 27 |  |  |  |
| MARANTZ | 13 | 26 | 27 |  |  |
| MDS | 36 |  |  |  |  |
| MEDION | 152 |  |  |  |  |
| MEMOREX | 18 |  |  |  |  |
| MICROSOFT | 20 |  |  |  |  |
| MICROSTAR | 152 |  |  |  |  |
| MINTEK | 44 |  |  |  |  |
| MITAUBISHI | 55 |  |  |  |  |
| MONYKA | 83 |  |  |  |  |
| MUSTEK | 51 |  |  |  |  |
| NAD | 13 | 65 |  |  |  |
| NAKAMICHI | 58 |  |  |  |  |
| NORDMENDE | 152 |  |  |  |  |
| MBO | 44 |  |  |  |  |
| NEUFUNK | 83 |  |  |  |  |
| ONKYO | 56 |  |  |  |  |
| OMNI | 44 | 36 |  |  |  |
| OPTIMUS | 1 |  |  |  |  |
| ORITRON | 8 |  |  |  |  |
| PALSONIC | 158 | 67 |  |  |  |
| PANASONIC | 41 | 68 |  |  |  |

| Бренды DVD | Коды |
| --- | --- |
| PACIFIC | 18 | 152 |  |  |  |
| PHILIPS | 26 | 27 | 64 | 45 |  |
| PHONOTREND | 36 |  |  |  |  |
| PIONEER | 1 |  |  |  |  |
| PROLINE | 8 | 158 | 85 |  |  |
| PROSCAN | 62 |  |  |  |  |
| PROSONIC | 36 |  |  |  |  |
| RADIOSHACK | 38 | 66 | 67 |  |  |
| RAITE | 83 |  |  |  |  |
| REC | 67 |  |  |  |  |
| REOC | 53 |  |  |  |  |
| REVOY | 36 |  |  |  |  |
| RCA | 38 | 44 | 62 | 66 | 67 |
| ROADSTAR | 67 | 44 | 36 |  |  |
| ROTEL | 67 |  |  |  |  |
| SAMSUNG | 12 | 21 | 70 | 71 |  |
| SAMPO | 22 |  |  |  |  |
| SANSUI | 0 |  |  |  |  |
| SANYO | 15 |  |  |  |  |
| SCOTT | 158 |  |  |  |  |
| SEG | 29 | 83 |  |  |  |
| SILVASCHNEIDER | 152 |  |  |  |  |
| SHARP | 20 | 67 |  |  |  |
| SHANGHAI | 158 |  |  |  |  |
| SHERWOOD | 9 | 73 |  |  |  |
| SHINCO | 44 |  |  |  |  |
| SINGER | 44 |  |  |  |  |
| SM ELECTRONIC | 44 |  |  |  |  |
| SONY | 33 | 34 | 4 | 70 |  |
| SOUNDWORKS | 88 |  |  |  |  |
| SYLVANIA | 19 | 32 |  |  |  |
| SYLMPHONIC | 19 | 32 |  |  |  |
| SVA | 158 |  |  |  |  |
| TEAC | 1 | 67 |  |  |  |
| TECHNICS | 41 | 68 |  |  |  |
| TEASAI | 44 |  |  |  |  |
| TEVION | 18 | 31 | 46 | 53 | 60 |
| THETA DIGITAL | 1 |  |  |  |  |
| TOSHIBA | 0 | 17 | 24 | 26 |  |
| TOKAI | 83 |  |  |  |  |
| UMAX | 44 |  |  |  |  |
| UNITED | 35 |  |  |  |  |
| UNIVERSUM | 67 |  |  |  |  |
| VOXSON | 152 |  |  |  |  |
| WELKIN | 152 |  |  |  |  |

| Бренды DVD | Коды |
| --- | --- |
| WESDER | 36 |  |  |  |  |
| WHARFEDALE | 59 | 85 | 88 |  |  |
| WINDY SAM | 40 | 70 |  |  |  |
| XMS | 67 |  |  |  |  |
| YAMAHA | 41 | 43 |  |  |  |
| YAMAKAWA | 30 | 83 |  |  |  |
| ZENITH | 68 | 13 | 69 | 67 |  |

Схема Меню

| Главное Меню |
| --- |
| Утилиты | 1. Накопители 2. Таймеры Событий 3. Редактор Каналов 4. Передача данных |
| Конфигурация | 1. Настройки Записи 2. Меню Блокировок 3. Установки Меню 4. Установки Времени 5. Установки Языка 6. A/V Выход |
| Установки | 1. Установки Антенны 2. Настройка Мотора 3. Поиск Каналов 4. Установки Сети 5. Сброс Настроек 6. Системная Информация |
| Приложения | 1. Калькулятор 2. Календарь 3. Условный Доступ |

Заметки

High Definition Digital Satellite Receiver

S7 HD PVR

www.OPENBOX.ua

V.09061e

# Text boxes

HDTV Ресивер Спутникового ТВ

с Функциями Записи

Remote Control

Руководство пользователя

Кабель-перемычка

HDMI кабель

AДве батарейки AA atteries X2

Руководство Пользователя

OPENBOX S7 HD PVR